## Slide 1: Arduino IDE kurulumu
Arduino IDE kurulumu
Arduino IDE ile arduinoya program yükleme
Blink uygulaması

## Slide 2: Arduino IDE kurulumu
Arduino’ya program yükleme ve bilgisayar ile haberleşmesi için Arduino IDE yazılımı kullanılır. Arduino IDE kurulumu sırasında arduino kartı bilgisayara takılmaz.
Arduino IDE www.arduino.cc adresinden “Downloads” sekmesine tıklanarak indirilebilir.
İndirme işlemi bittikten sonra dosya açılarak kurulum başlatılabilir. Kurulum sırasında çıkan “install USB driver” seçeneği işaretli olmalıdır.
Arduino kartı kurulum bittikten sonra bilgisayara bağlanabilir.

## Slide 3: Arduino IDE’nin bilgisayarda ilk çalıştırılması
Arduino IDE’yi açtıktan sonra kullanılacak arduino kartının tanıtılması gereklidir.
Örneğin arduino UNO kartı bağlandığında ilk olarak Araçlar > Kart menüsünden Arduino UNO seçeneğini tıklanır.

## Slide 4: Arduino IDE’nin bilgisayarda ilk çalıştırılması
Daha sonra, yine Araçlar menüsünden Port alt menüsü altında Arduinonun bağlı göründüğü port seçilir. Bu port numarası, her bilgisayarda farklı olabilir.
Eğer program yüklemede hata veriyorsa port seçimi kontrol edilmeli ve diğer portlar seçilerek yükleme işlemi tekrarlanmalıdır.
Port seçiminden sonra arduino programlanmaya hazırdır.

## Slide 5: Arduino IDE ile arduinoya program yükleme
Program komutları yanda görülen ekrana yazılır.
Programda void setup() kısmına yazılan fonksiyonlar, kart ilk enerji alıp çalıştığında sadece bir kere çalışır.
Kullanılacak giriş/çıkış pinleri, seri port vb. ayarlar bu kısımda yapılır. void loop() kısmı ise, arduino kartı çalıştığı müddetçe sürekli olarak çalışacak fonksiyonların yazıldığı yerdir.

## Slide 6: Arduino IDE ile arduinoya program yükleme
Program yazıldıktan sonra arduino kartına yüklemek için, öncelikle “Kontrol Et” butonuna basılır. Program kodlarında hata olup olmadığı bu şekilde denetlenir. Arduinoya program yüklemek için yükle butonuna basmak yeterlidir.

## Slide 7: Blink uygulaması
Program, arduino kartı üzerinde 13. Pine bağlı LED’i yakıp söndürmektedir. Uygulamayı gerçekleştirmek için işlem basamaklarını takip edin.

## Slide 8: Blink uygulaması
1. Dosya>Örnekler>01.Basics>Blink tıklayarak programı açın.
/* ve */ işaretleri arasına yazılan ifadeler açıklama içindir. Arduino bu işaretler arasında kalan ifadeleri derlemez.
Tek satırlık bir açıklama yazılacaksa // işareti kullanılabilir.
pinMode(13, OUTPUT); Bu satır, kart üzerindeki 13 numaralı pini çıkış verecek şekilde ayarlar.
Loop () fonksiyonu ilk satırda, öncelikle 13 numaralı pin HIGH lojik seviyesine, yani 5V’a ayarlanır.
İkinci satırda 1000 milisaniye hiçbir işlem yapmadan beklenir ve ardından 13 numaralı pini lojik LOW yani 0V veya toprak hattı seviyesine ayarlar.
delay() fonksiyonu sayesinde tekrardan 1 saniye hiçbir işlem yapmadan bekler.

## Slide 9: Blink uygulaması
1. Dosya>Örnekler>01.Basics>Blink tıklayarak programı açın.
Bu koddaki delay komutlarının süreleri değiştirilerek LED’in açık ve kapalı kaldığı süreler değiştirilebilir.
Başka bir pin kullanmak istenirse pinMode ve digitalWrite fonksiyonlarında bulunan pin numarasını değiştirmek yeterli olacaktır.

## Slide 10: Blink uygulaması
Arduino’nun bilgisayara takılı olduğundan emin olun.
Araçlar > Kart menüsünden Arduino uno kartını seçin
Araçlar > Port menüsünden arduinonun bağlı olduğu portu seçin
Yükle butonuna basın.
Kart üzerindeki LED’in 1 sn aralıklarla yanıp sönmesini gözlemleyin.
Delay() fonksiyonundaki değeri değiştirerek programı tekrar yükleyin ve LED’in yanıp sönme süresini gözlemleyin.